## Slide 1: Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Тема 6. Микропроцессоры семейства x86-64

## Slide 2: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
x86 (Intel 80x86) – архитектура процессора c одноимённым набором команд, впервые реализованная в процессорах компании Intel.
Название образовано от двух цифр, которыми заканчивались названия процессоров Intel ранних моделей – 8086, 80186, 80286, 80386, 80486. За время своего существования набор команд постоянно расширялся, сохраняя совместимость с предыдущими поколениями.
В настоящее время для этой архитектуры существует ещё одно название – IA-32 (Intel Architecture – 32).
x86 – это CISC-архитектура. Доступ к памяти происходит по «словам». «Слова». Современные процессоры включают в себя декодеры команд x86 для преобразования их в упрощённый внутренний формат с последующим их выполнением

## Slide 3: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
8086 (1978 г.) – 16-разрядный процессор сначала работал на частотах 4,77 МГц, затем на 8 и 10 МГц. Изготавливался по технологии 3 мкм и имел 29000 транзисторов.
История развития микропроцессоров семейства x86

## Slide 4: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
8088 (1979 г.) – процессор работал на тех же частотах, что и 8086, но использовал 8-разрядную шину данных (внутренняя шина процессора осталась 16-разрядной) для обеспечения большей совместимости с имевшейся в то время в ходу периферией. Благодаря более низкой цене, широко использовался в ранних системах IBM PC вместо 8086.

## Slide 5: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
80186/80188 (1982 г.) – процессоры первоначально не получили широкого распространения, но оказались чрезвычайно удачными для использования во встроенных системах и в различных модификациях выпускаются до настоящего времени. В эти процессоры были первоначально добавлено несколько новых команд, повышена тактовая частота.

## Slide 6: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
80286 (1982 г.) – процессор работал на частотах 6, а затем 8, 10, 12, 16, 20 МГц. Производился по техпроцессу 1,5 мкм и содержал около 134 тыс. транзисторов. С его появлением появилось такое понятие, как защищённый режим (protected mode) и виртуальная память. Производительность процессора по сравнению с 8086 увеличилась в несколько раз.

## Slide 7: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
80386 (1985 г.) – первый 32-разрядный процессор, работал на частотах 16-40 МГц. Произвел кардинальные изменения в семействе процессоров x86. Основные принципы, заложенные в этом чипе, сохранились и до наших дней. Первые 386 процессоры содержали серьёзную ошибку, приводящую к невозможности функционирования в защищенном режиме. Исправленная версия называлась i386DX. Также выпускались более дешевые процессоры i386SX с урезанной до 16 бит внешней шиной данных и 24-битной шиной адреса. i386 – первый процессор, который мог использовать кэш-память (расположенную на внешнем чипе).

## Slide 8: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
80486 (1989 г.) – процессор является усовершенствованным 80386 процессором и первым скалярным процессором Intel. Имел встроенный блок вычислений с плавающей запятой (FPU – Floating Point Unit) и впервые – встроенную кэш-память (8 Кбайт). 80486 – первый процессор Intel, для которого была применена технология умножения частоты шины FSB – Front Side Bus.

## Slide 9: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
i586 или Pentium (1993 г.) – первый суперскалярный и суперконвейерный процессор Intel. У Pentium два конвейера, что позволяет ему при одинаковых частотах в идеале быть вдвое производительней 80486, выполняя сразу 2 инструкции за такт.
Intel отказалась от номерных названий типа 8086, 80286 и др., потому что не могла запатентовать числа.
Кроме того, особенностью процессора Pentium являлся полностью переработанный и очень мощный на то время блок FPU, производительность которого оставалась недостижимой для конкурентов вплоть до конца 1990-х годов.

## Slide 10: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Pentium Pro (1995 г.) – первый процессор шестого поколения (P6). Идеи и технологии, заложенные в данный чип, определили архитектуры всех современных x86-процессоров: блоки предсказания ветвлений, переименование регистров, RISC-ядро, интегрированная в один корпус с ядром кэш-память второго уровня. Однако технологическая сложность ядра данного процессора привела к сравнительно невысокому выходу годных чипов при технологиях того времени, что сказалось на высокой цене Pentium Pro. При этом процессор обладал достаточно низкой производительностью при исполнении 16-разрядного кода.

## Slide 11: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Pentium MMX (1997 г.) – процессор пятого поколения, модификация ядра Pentium. Был добавлен новый блок целочисленных матричных вычислений MMX и увеличен до 32 Кбайт объём кэш-памяти первого уровня.
MMX (Multimedia Extensions) – мультимедийные расширения. Коммерческое название дополнительного набора инструкций, выполняющих характерные для процессов кодирования/декодирования потоковых аудио/видео данных действия за одну машинную инструкцию.

## Slide 12: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
i686 или Pentium II (1997 г.) – модификация ядра Pentium Pro с целью сделать его более доступным.
Интегрированный кэш был вынесен на отдельную микросхему с пониженной в два раза частотой. Это упростило и удешевило процессор, хотя и сделало его более медленным, чем Pentium Pro.
Первые процессоры Pentium II выпускались с кэш-памятью второго уровня емкостью 256 Кбайт, затем её объём был увеличен до 512 Кбайт. В ядро Pentium II был добавлен блок MMX.

## Slide 13: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Celeron (1998 г.) – семейство низкобюджетных x86-совместимых процессоров компании Intel, имеющее большое количество модификаций.
Одной из причин невысокой цены является их более низкая по сравнению со старшими моделями производительность, что достигается двумя основными методами: искусственным снижением частоты шины процессора и блокировкой части кэш-памяти второго уровня.

## Slide 14: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Pentium III (1999 г.) – процессор, изготовленный изначально по технологическому процессу 0,18 мкм, отличается от Pentium II главным образом добавлением инструкций SSE (Streaming SIMD Extensions).
SIMD (Single Instruction, Multiple Data) набор инструкций, разработанный Intel и впервые представленный в процессорах серии Pentium III.
Технология SSE позволяла преодолеть 2 основные проблемы MMX – при использовании MMX невозможно было одновременно использовать инструкции сопроцессора, так как его регистры были общими с регистрами MMX.
Поздние процессоры этой серии изготавливались по технологическому процессу 0,13 мкм, получили интегрированную в кристалл ядра полночастотную кэш-память (сначала 256 Кбайт, затем – 512 Кбайт) и послужили прообразом процессоров архитектуры Pentium M.

## Slide 15: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Pentium M (2003 г.) – очень сильно доработанная версия процессора Pentium III на ядре Tualatin, разработанная для использования в мобильных компьютерах.

## Slide 16: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Pentium 4 (2000 г.) – принципиально новый процессор с гиперконвейеризацией (hyperpipelining) – с конвейером, состоящим из 20 ступеней.
Согласно заявлениям Intel, процессоры, основанные на данной технологии, позволяют добиться увеличения частоты примерно на 40 % относительно семейства P6 при одинаковом технологическом процессе (при «правильной» загрузке процессора).
На практике же, первое поколение процессоров работало даже медленнее, чем Pentium III. Позже были дополнены поддержкой Hyper-threading и 64-битного кода.

## Slide 17: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Core (2006 г.) – процессоры Core являются преемниками процессоров предыдущего поколения, представленных моделями Pentium и Celeron.
Для серверов имеются более «продвинутые» версии процессоров Core под маркой Xeon.
В основе процессоров лежит переработанное ядро Pentium M. Таким образом, ядро P6, использованное ещё в процессорах Pentium Pro, продолжило свою эволюцию, нарастив частоту со 150 МГц до 3,2 ГГц и обзаведясь новой системной шиной, поддержкой многоядерности, мультимедийных инструкций.
Процессоры Core являются решением для ноутбуков, одно- и двухъядерное, исполняющее 32-битный код.
Процессоры Core 2 выпускаются как в настольном, так и мобильном исполнении, включают ряд микроархитектурных улучшений и способны исполнять 64-битный код. Количество ядер варьируется от одного до четырёх.

## Slide 18: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Core i7/Core i5/Core i3 (2009 г.) – дальнейшее развитие идей, заложенных в процессорах Core 2.
Сохранив основную конструкцию процессорных ядер, появившийся первым Core i7 получил модульную структуру, позволяющую легко варьировать их количество, встроенный контроллер памяти и новую шину, соединяющую процессор с чипсетом. Микроархитектурные улучшения позволяют Core i7 показывать повышенную производительность в сравнении с Core 2 на равных частотах. Большое внимание было уделено вопросу энергоэффективности нового процессора.
Позже появились более дешевые Core i5/i7 с двухканальным контроллером памяти и четырьмя ядрами, затем был разработан Core i3/i5 с двумя ядрами и встроенным видеоядром. В секторе наиболее производительных решений выпускаются также процессоры Core i7 с трехканальным контроллером памяти и шестью ядрами.
Благодаря использованию технологии Hyper-threading эти процессоры способны одновременно исполнять до 12 потоков команд. Данные процессоры изготавливаются по технологиям 65-45 нм.

## Slide 19: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Atom (2011 г.) – недорогие сверхэкономичные одно- и двухядерные процессоры, предназначенные для использования в так называемых интернет-компьютерах – нетбуках и неттопах (компьютерах, в которых вычислительная мощность пожертвована в пользу экономичности, бесшумности и малогабаритности).
В основе – модифицированное ядро от первых Pentium, которое адаптировали под новый техпроцесс, добавили возможность исполнения 64-битного кода и мультимедийных инструкций, а также кэш-память второго уровня и поддержку многопоточного.
Для упрощения конструкции было решено отказаться от внеочередного исполнения команд, что не лучшим образом сказалось на производительности.
С 2013 года разрабатываются по технологии 22 нм.

## Slide 20: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Xeon – семейство процессоров, ориентированных на серверы и многопоточные вычисления.
Первый представитель этого семейства базировался на архитектуре Pentium II, представлял собой картридж с печатной платой, на которой монтировались ядро, кэш-память второго уровня и тег кэша.
Современные Xeon базируются на архитектуре Core 2/Core i7. Данные процессоры изготавливались по технологиям 250-32 нм.
В 2013 году Intel представила Xeon процессоры, основанные на микроархитектуре Ivy Bridge (кодовое название 22-нм версии микроархитектуры Sandy Bridge, поддерживающей видеоускоритель).

## Slide 21: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Параллельно с семейством микропроцессоров фирмы Intel выпускались и x86-совместимые процессоры сторонних фирм. Наиболее выделяется семейство процессоров AMD (Advanced Micro Devices, дословный перевод «Передовые микроустройства»).
Advanced Micro Devices, Inc. – компания, являющаяся вторым по величине производителем x86 и x64-совместимых процессоров, а также одним из крупнейших поставщиков графических процессоров, чипсетов (наборов микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения каких-либо функций) для материнских плат и флеш-памяти.

## Slide 22: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Ранние процессоры AMD обычно выпускались с максимальной частотой чуть выше, чем у оригиналов (микропроцессоров Intel).
Впоследствии характеристики процессоров AMD стали приобретать кардинальные отличия от процессоров Intel. Приведем некоторые из них:
интегрированная кэш-память второго уровня, работающая на полной частоте ядра (в ранних Pentium III кэш-память работала на половине частоты ядра), а кэш-память, установленная на материнской плате, рассматривается как кэш-память третьего уровня;
3 конвейера для целочисленных вычислений и 3 для операций с плавающей точкой;
новые команды в блок 3DNow! (дополнительное расширение MMX для процессоров AMD, начиная с AMD K6 3D).

## Slide 23: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
В 2003 году компания AMD выпустила первые 64-битные процессоры, которые были совместимы с процессорами x86: процессоры Opteron, предназначавшиеся для серверов и рабочих станций, и процессоры Athlon 64 для персональных компьютеров.

## Slide 24: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Компания AMD была не единственной, кто создал архитектуру 64-разрядного процессора.
Специалисты Intel сконструировали 64-разрядный процессор и назвали его IA64. Первый современный 64-разрядный релиз ОС Windows был создан для запуска на процессорах, реализующих архитектуру IA64. Единственными видами процессоров, которые реализуют IA64, являются Itanium и Itanium 2 от Intel. На сегодня только платформы ОС Windows Server поддерживают IA64.
Хотя изначально ОС Windows XP поддерживала архитектуру IA64, проблемы с поддержкой унаследованных приложений на системах с IA64 привели к тому, что настольные системы на этой базе были весьма редки. Компания Microsoft прекратила поддерживать ОС Windows XP на IA64 в 2005 году.

## Slide 25: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Когда Intel решила не поддерживать совместимость с процессорами x86 в архитектуре IA64, AMD начала работу над новым дизайном 64-разрядного процессора, который бы расширял возможности x86 старой версии.
AMD изначально описывала в спецификации такие процессоры, как x86-64, затем они были переименованы в AMD64.
64-разрядные версии ОС Windows от Microsoft, построенные для запуска на этой архитектуре, также использовали название AMD64.
В 2003 году была выпущена ОС Windows XP для AMD64, и каждая последующая версия ОС Windows поддерживала архитектуру AMD64.

## Slide 26: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Фирмы VIA Technologies (тайваньская компания, производитель электронных схем, чипсетов для материнских плат, микропроцессоров и микросхем памяти.) и Intel продают процессоры, которые используют архитектуру AMD64.
В маркетинговых целях Intel называет эту технологию Intel 64, скрывая, что ее процессоры реализуют инструкции набора AMD64.
Microsoft тоже начала использовать имя x64 для такой архитектуры, чтобы не возникало сомнений относительно архитектуры ОС Windows.
Каким бы ни было маркетинговое имя, процессоры Intel 64 используют те же сборки ОС Windows, что и другие процессоры, реализующие архитектуру AMD64.
В терминологии ОС Windows можно оперировать названиями AMD64, Intel 64, x86-64, x64, EM64T, как грубыми эквивалентами.

## Slide 27: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Все 32-разрядные и более поздние процессоры Intel, а также совместимые с ними могут выполнять программы в нескольких режимах. Режимы процессора предназначены для выполнения программ в различных средах. В зависимости от режима процессора изменяется схема управления памятью системы и задачами.
Режимы работы микропроцессоров семейства x86-64

## Slide 28: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Режимы работы 32-разрядных и 64-разрядных процессоров несколько различны. У 32-разрядных микропроцессоров выделяют несколько режимов работы:
Реальный режим работы – данный режим предназначен для совместимости с младшими моделями процессоров (16-разрядными микропроцессорами). Также этот режим первым начинает работу при включении компьютера, в нем выполняется процедура самотестирования оборудования POST (Power-On Self-Test). Данная функция выполняется программами хранящимися в BIOS (Вasic Input/Output System – «базовая система ввода-вывода») материнской платы компьютера.

## Slide 29: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Защищенный режим – основной режим работы процессоров. Именно в нем доступны все особенности 32-разрядных моделей процессоров такие, как многозадачность, защита программ пользователей, возможность заботы с большим объемом памяти, виртуальная память и т.п.

## Slide 30: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Режим системного управления (SMM – System Management Mode). В этом режиме приостанавливается исполнение другого кода, включая код ОС, и запускается специальная программа, хранящаяся в оперативной памяти системы в наиболее привилегированном режиме. Возможностей применения SMM много, приведем некоторые из них: обработка системных ошибок, таких как ошибки памяти и чипсета; выполнение функций защиты, например, выключение процессоров при сильном перегреве; управление питанием, например, схемами изменения напряжения и т.п.

## Slide 31: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
Режим Virtual-86. Этот режим схож с реальным режимом, однако может быть включен только в защищенном режиме. В этом режиме возможно выполнение нескольких приложений реального режима.

## Slide 32: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
«Нереальный» режим – это неофициальный режим, который поддерживают все 32-битные микропроцессоры. Он поддерживает адресацию к 4 Гбайтам памяти. В этом режиме команды исполняются также как и в реальном режиме с использованием дополнительных сегментных регистров.

## Slide 33: ВССиТ. Микропроцессоры семейства x86-64
В 64-разрядных микропроцессорах архитектуры AMD64 введен дополнительный режим Long Mode («расширенный режим»), включающий два подрежима:
64-разрядный режим (позволяет 64-разрядной ОС выполнять 64-разрядное ПО);
режим совместимости (позволяет 64-разрядной ОС выполнять 32-разрядное ПО).