## Slide 1: Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Тема 9. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86

## Slide 2: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
В реальном режиме адрес имеет размер 20 бит.
Максимальный объем адресуемой памяти составляет 1 Мбайт (2^20=1 Мбайт).
Для формирования 20-битового адреса в памяти используются два 16-битовых регистра:
сегментный регистр и регистр смещения.

## Slide 3: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Сегментный регистр определяет базовый адрес сегмента.
В нем содержатся старшие 16 бит базового адреса сегмента, младшие четыре бита предполагаются равными 0.
В регистре смещения находится смещение внутри сегмента (относительно базового адреса сегмента).
Смещение может также задаваться непосредственной константой.
Смещение добавляется к базовому адресу сегмента, и, таким образом, получается 20-битовый адрес в памяти.

## Slide 4: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Более просто можно описать вычисление следующим образом – 16-битовое значение сегментного регистра сдвигается на 4 бита влево и к нему добавляется значение смещения, в результате получается 20-битовое значение.
Или это же действие можно представить математической формулой:
Физический адрес=Сегментный адрес*10h+Смещение.
Такая схема применялась в 8086 и 8088 микропроцессорах и такое же представление 20-битного адреса двумя 16-битными числами поддерживается в реальном режиме всех последующих микропроцессоров х86.

## Slide 5: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
С использованием реального режима функционировала ОС MS DOS (MicroSoft Disk Operating System) – дисковая операционная система от фирмы Microsoft.
Распределение памяти в MS DOS

## Slide 6: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Стандартная память – Conventional memory. При работе в среде ОС типа MS DOS стандартная память является самой дефицитной в персональном компьютере. На ее небольшой объем (типовое значение 640 Кбайт) претендуют и BIOS, и ОС, а оставшаяся часть предназначена для прикладного ПО.
Стандартная память распределяется следующим образом:
00000h-003FFh – Interrupt Vectors – таблица векторов прерываний (256 двойных слов);
00400h-004FFh – BIOS Data Area – область переменных BIOS;
00500h-00xxxh – DOS Area – область DOS;
00xxxh-9FFFFh – User RAM – память, предоставляемая пользователю.

## Slide 7: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Прерывания представляют собой механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на особые состояния, возникающие при работе процессора.
В процессорах семейства Intel предусмотрено 256 прерываний и соответственно 256 векторов прерываний.
Все вектора прерываний объединяются в таблицу, состоящую из 256 4-байтовых элементов и занимающую 1 Кбайт.
В реальном режиме эта таблица находится в самом начале памяти по адресу 0000:0000 или просто по 0-му физическому адресу.
Каждый элемент таблицы состоит из двух полей.
Первые два байта представляют собой значение, заносимое в регистр, в котором хранится адрес смещения, последние два байта содержат значение, заносимое в сегментный регистр.

## Slide 8: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Управление пользовательской памятью осуществляется с использованием специализированных структур: таблицы таблиц – list of list и управляющих блоков памяти – memory control block (MCB).
Смещение | Длина | Содержимое
-2 | 2 | Сегментный адрес первого блока управления памятью MCB
0 | 4 | Указатель на первый DPB (disk parameter blockout)
+ 4 | 4 | Указатель на список таблиц открытых файлов
+ 8 | 4 | Указатель на первый драйвер DOS (CLOCK$)
… | … | …
Смещение | Длина | Содержимое
+0 | 1 | Тип блока: 'M' (4dH) – за этим блоком есть еще блоки. 'Z' (5aH) – данный блок является последним (свободная память).
+1 | 2 | Сегментный адрес префикса программного сегмента (PSP – program segment prefix).
+3 | 2 | Размер блока в параграфах (1 параграф = 16 байт = 10h байт).
+5 | 0Bh | Зарезервировано
+10h | ? | Начало блока памяти длинной: (размер блока в параграфах * 10h) байт.

## Slide 9: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
В любом MCB указан его владелец – сегментный адрес префикса программного сегмента – PSP программы владельца данного блока памяти.
А в PSP есть ссылка на окружение данной программы, в котором можно найти имя программы – путь ее запуска.
Следует помнить, что сама программа (и PSP в том числе) и ее окружение сами располагаются в блоках памяти.
Поэтому в MCB блока памяти самой программы в качестве хозяина указан собственный адрес самого себя.

## Slide 10: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Верхняя память – UMA (Upper Memory Area).
Верхняя память имеет области различного назначения, которые могут быть заполнены буферной памятью адаптеров, постоянной памятью или оставаться незаполненными.
Первоначально эти пространства не использовали из-за сложности адресации.
С появлением механизма страничной переадресации их стали по возможности заполнять «островками» оперативной памяти, названными блоками верхней памяти UMB (Upper Memory Block).
Эти области доступны DOS для размещения резидентных программ и драйверов через драйвер EMM386, который отображает в них доступную дополнительную память.
В операционной системе MS-DOS резидентная программа возвращает управление оболочке операционной системы (command.com), либо надстройке над операционной системой (Norton Commander и т. п.), но остается в оперативной памяти персонального компьютера. Резидентная программа активизируется каждый раз при возникновении прерывания, вектор которого эта программа изменила на адрес одной из своих процедур.

## Slide 11: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Стандартное распределение верхней памяти выглядит следующим образом:
A0000h-BFFFFh – Video RAM (128 Кбайт) – видеопамять (обычно используется не полностью);
C0000h-DFFFFh – Adapter ROM, Adapter RAM (128 Кбайт) – резерв для адаптеров, использующих собственные модули ROM BIOS или/и специальное ОЗУ, совместно используемое с системной шиной;
E0000h-EFFFFh – свободная область (64 Кбайт), иногда занятая System BIOS;
F0000h-FFFFFh – System BIOS (64 Кбайт);
FD000h-FDFFFh – ESCD (Extended System Configuration Data) – область энергонезависимой памяти, используемая для конфигурирования устройств Plug and Play. Эта область имеется только при наличии PnP BIOS, ее положение и размер жестко не заданы.

## Slide 12: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
XMS – EMS память. Дополнительная память за пределами первого мегабайта адресного пространства IBM PC-совместимого компьютера с процессором Intel 80286 или более поздним.
XMS (Extended Memory Specification) – спецификация дополнительной памяти, предполагает использование дополнительной памяти в реальном режиме только для хранения данных. Память становится доступной благодаря использованию менеджера дополнительной памяти XMM (eXtended Memory Manager) – HIMEM.SYS.
EMS (Expanded Memory Specification) – спецификация расширенной памяти, предоставляющая доступ DOS-приложениям к памяти, недоступной через адресное пространство основной памяти. Расширенная память адресуется постранично через «окно», находящееся в области памяти UMA. С конца 1980-х до середины 1990-х EMS активно использовалась в приложениях, однако с появлением спецификации дополнительной памяти (XMS) стала использоваться реже.

## Slide 13: ВССиТ. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы микропроцессора Intel x86
Обратите внимание, что при сегментном адресе равном 0FFFFh и смещении равном 0FFFFh данная формула дает адрес 10FFEFh, но ввиду 20-битного ограничения на шину адреса эта комбинация в физической памяти указывает на 0FFEFh.
Таким образом, адресное пространство как бы сворачивается в кольцо с небольшим «нахлестом».
Начиная с процессора 80286, шина адреса была расширена до 24 бит, а впоследствии (в процессорах 386DX, 486 и выше) до 32 бит и даже 36 бит.
В реальном режиме процессора, используемом в MS DOS, применяется та же сегментная модель памяти, и формально был доступен лишь 1 Мбайт памяти. Однако выяснилось, что процессоры 80286 в реальном режиме эмулируют 8086 с ошибкой: та самая единица в бите А20, которая отбрасывалась в процессорах 8086/88, теперь попадает на шину адреса, и в результате максимально доступный линейный адрес в реальном режиме достиг 10FFEFh.
Дополнительные байты оперативной памяти (64Кбайт минус 16байт), адресуемой в реальном режиме, позволили освободить дефицитное пространство оперативной памяти для прикладных программ.
В эту область от 100000h до 10FFEFh, названную высокой памятью HMA (High Memory Area), стали помещать часть операционной системы и небольшие резидентные программы.